Приложение №4

к Договору №__________

от «___» __________ 201__ года

Виды аварийных работ и время устранения аварии.

| №№ п/п | Виды аварийных работ | Предельное время устранения аварии в часах |
| --- | --- | --- |
|  | Виды аварийных работ на Тепловом Пункте |
| 1 | Замена насосного оборудования | 4 |
| 2 | Устранение течей в теплообменниках | 6 |
| 3 | Замена участка трубопроводов | 8 |
| 4 | Замена или ремонт - обратные и предохранительные клапаны, воздушно - сборные клапаны, фильтры грубой и тонкой очистки, грязевики. | 4 |
| 5 | Наладка и корректировка температурного и гидравлического режимов в соответствии с режимной картой, в случае нарушения режимов. Изменение режима работы ЦТП по просьбе Заказчика в зависимости от температурного режима в помещениях (по необходимости). | 2 |
| 6 | Устранение утечек и обтяжка трубных соединений | 4 |
| 7 | Замена шарового крана или задвижки | 4 |
| 8 | Установка сгонов, врезка пробковых кранов в трубопроводах |  |
| 9 | Устранение течи из трубопровода отопления (без замены участков) | 4 |
| 10 | Устранение течи из трубопровода горячего водоснабжения (без замены участка трубопровода) | 4 |
| 11 | Устранение течи из трубопровода холодного водоснабжения (без замены участка трубопровода) | 4 |
| 12 | Устранение неисправности в электрических сетях, аппаратах и устройствах | 2 |
| 13 | Устранение неисправности в распределительных устройствах и шкафах (щитках) управления | 2 |
| 14 | Ремонт распределительных устройств и шкафов управления | 5 |
| 15 | Ремонт электрических сетей | 5 |
| 16 | Замена распределительных устройств и шкафов управления | 6 |
| 17 | Устранение неисправности в системе автоматики | 2 |

| 118 | Включение системы автоматики в ручном или автоматическом режимах при аварийном отключении | 1 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Сварочные работы | 4 |
| 20 | Устранение неисправностей в системе тепло-, водоснабжения | 3 |
| 21 | Откачка воды из подвала | 2 |
| 222 | Выполнение работ по восстановлению строительных частей ТП, пришедших в не исправность в результате аварии | 6 |
| 23 | Прочистка канализации и дренажей в ТП | 2 |
| Виды аварийных работ на тепловых сетях |
| 24 | Отключение аварийного участка трубопровода. | 2 |
| 225 | Определение повреждения на повреждённом участке трубопровода | 3 |
| 226 | При открытых участков трубопроводов (коллектора, байпасы, подвалы) произвести незамедлительный ремонт. | 4 |
| 227 | Замена участка трубопроводов длиной до 5 м, с последующей покраской и изоляцией, заменённого или отремонтированного участка | 6 |
| 28 | Замена запорной арматуры | 3 |
| 29 | Устранение утечек и обтяжка трубных соединений | 3 |
| 30 | Установка сгонов, врезка пробковых кранов в трубопроводах | 4 |
| 31 | Замена шарового крана | 3 |
| 332 | Устранение течи из трубопровода отопления (без замены участков) | 2 |
| 33 | Устранение течи из трубопровода горячего водоснабжения (без замены участка трубопровода) | 4 |
| 34 | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах | 5 |
| 35 | Откачка воды из каналов и колодцев тепловых сетей | 2 |
| 36 | Выполнение работ по восстановлению строительных частей каналов и колодцев, пришедших в неисправность в результате аварии | 5 |
| 37 | Сварочные работы | 4 |
| Примечание: Предельное время установлено с момента прибытия на объект до окончания работ. |

Генеральный директор                                                 ________________________

ООО «ТЕПЛОСТРОЙ»                                                  ________________________

________________/Т.К. Лазарева/		                          ______________/________________/

подпись	                                                                              подпись